{x} rsub {1} = {H} over {w} left [{sinh} ^ {-1} {left ({Bz} over {A sinh {z}} right ) +z} right ] (ft)	Eqn. 1

{x} rsub {2} = {H} over {w} left [{sinh} ^ {-1} {left ({Bz} over {A sinh {z}} right ) -z} right ] (ft)	Eqn. 2

z= {{A} / {2}} over {{H} / {w}}	Eqn. 3

x=± {H} over {w} left [{cosh} ^ {-1} {left ({y} over {{H} / {w}} right )} +1 right ] (ft)	Eqn. 4

y= {H} over {w} left [cosh {left ({x} over {{H} / {w}} right )} -1 right ] (ft)	Eqn. 5

{L} rsub {1} = {H} over {w} sinh {left ({{x} rsub {1}} over {{H} / {w}} right )} (ft)	Eqn. 6

{L} rsub {2} =- {H} over {w} sinh {left ({{x} rsub {2}} over {{H} / {w}} right )} (ft)	Eqn. 7

{L} rsub {TOTAL} = {L} rsub {1} + {L} rsub {2} (ft)	Eqn. 8

C= sqrt {{A} ^ {2} + {B} ^ {2}} (ft)	Eqn. 9

T=H cosh {left ({x} over {{H} / {w}} right )} (lbs)	Eqn. 10

{T} rsub {avg} = {{H} ^ {2}} over {2wL} left [left (sinh {left ({{x} rsub {1}} over {{H} / {w}} right )} cosh {left ({{x} rsub {1}} over {{H} / {w}} right )} right ) - left (sinh {left ({{x} rsub {2}} over {{H} / {w}} right )} cosh {left ({{x} rsub {2}} over {{H} / {w}} right )} right ) + {{x} rsub {1} - {x} rsub {2}} over {{H} / {w}} right ] (lbs)	Eqn. 11

S= {wAC} over {8H} + {3 {A} ^ {2} -2 {B} ^ {2}} over {144C} left ({{A} ^ {3} {w} ^ {3}} over {8 {H} ^ {3}} right ) (ft)	Eqn. 12

{x} rsub {sag} = {H} over {w} {sinh} ^ {-1} {left ({B} over {A} right )} (ft)	Eqn. 13

{y} rsub {chord} = {y} rsub {2} + {B} over {A} left ({x} rsub {sag} - {x} rsub {2} right ) (ft)	Eqn. 14

{y} rsub {catenary} =y left ({x} rsub {sag} right ) (ft)	Eqn. 15

S= {y} rsub {chord} - {y} rsub {catenary} (ft)	Eqn. 16

{dy} over {dx} = sinh {left ({x} over {{H} / {w}} right )}	Eqn. 17

Load= {c} rsub {0} + {c} rsub {1} ε+ {c} rsub {2} {ε} ^ {2} + {c} rsub {3} {ε} ^ {3} + {c} rsub {4} {ε} ^ {4} (lbs)	Eqn. 18

Δ {ε} rsub {thermal} =α left (T- {T} rsub {ref} right )	Eqn. 19

{Load} rsub {cable} = {Load} rsub {core} + {Load} rsub {shell} (lbs)	Eqn. 20

{w} rsub {ice} = {V} rsub {ice} {ρ} rsub {ice } (lbs/ft)	Eqn. 21

{w} rsub {v} = {w} rsub {cable} + {w} rsub {ice} (lbs/ft)	Eqn. 22

{w} rsub {t} = left [{d} rsub {cable} +2 left ({thickness} rsub {ice} right ) right ] * {P} rsub {wind} (lbs/ft)	Eqn. 23

w= sqrt {{{w} rsub {v}} ^ {2} + {{w} rsub {t}} ^ {2}} (lbs/ft)	Eqn. 24

{B} rsub {2D} =B left ({{w} rsub {v}} over {w} right ) (ft)	Eqn. 25

{A} rsub {2D} = sqrt {{C} ^ {2} - {{B} rsub {2D}} ^ {2}} (ft)	Eqn. 26

Δε= {ε} rsub {f} - {ε} rsub {s}	Eqn. 27

0 ≤ Δε:
{L} rsub {f} = {L} rsub {s} left (1+Δε right ) (ft)	Eqn. 28

Δε < 0:
{L} rsub {f} = {{L} rsub {s}} over {left (1+ left lline Δε right rline right )} (ft)	Eqn. 29